东部家具材料市场海安有限公司

东部家具材料市场一、二期工程项目、O2O东部国际材料交易会展中心(已建A1-3#、B1-3#、B5-6#、C1--13#、C15-16#、D1-3#、E1-3#部分)建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：东部家具材料市场海安有限公司

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

二〇一九年十二月

建设单位：东部家具材料市场海安有限公司

法人代表：周杰

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

法人代表：周剑锋

建设单位：东部家具材料市场海安有限公司

电话：0513-88937388

传真：/

邮编：226600

地址：海安经济技术开发区东部大道36号

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

电话：0513-88866080

传真：/

邮编：226600

地址：海安市海安镇长江西路288号

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	5

3工程建设情况	7

4环境保护设施	17

5 项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	23

6 验收执行标准	27

7验收监测内容	29

8质量保证及质量控制	31

9验收监测结果	33

10环境管理检查及环评批复落实情况	36

11验收监测结论	41

附件1 环评结论与建议

附件2 环评批复

附件3 项目建设工程规划许可证

附件4 项目建筑工程施工许可证

附件5 项目建筑工程规划验收单

附件6 项目建筑工程验收备案表

附件7 雨污管网图

附件8 污水接管协议

附件9 垃圾清运协议

1 验收项目概况

1.1 建设地点、规模、主要建设内容

广汇家具材料市场项目（现改名为东部家具材料市场一、二期工程项目）由江苏广汇家居市场有限公司（现改名为东部家具材料市场海安有限公司）投资建设，项目位于海安立发大道以北、东部大道以东区域，其中心坐标为：经度120°56'84.65",纬度32°54'79.29"。，项目总用地面积为129201m2，包含一个综合商业体（暂未建设），A1-3#商铺、B1-3#商铺、B5-6#高端智能设备物流配送中心、C1-2#6-7#板材市场一期商铺、C3-5#8-10#板材市场二期商铺、附属用房及坡道、连廊室外疏散专用楼梯、地下车库（暂未建设），已建部分建筑面积约为112299.84m2。A1-2#商铺、B1-2#商铺于2016年5月20日开始建设，2016年8月20日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为浙江华越建筑设计有限公司，工程监理单位为无锡市湖滨建设监理有限公司，施工单位为江苏洲洋建设工程有限公司；A3#商铺、B3#商铺于2017年8月21日开始建设，2018年8月4日通过建筑工程竣工验收,项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；B5-6#高端智能设备物流配送中心于2019年3月15日开始建设，2019年5月9日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；C1-2#6-7#板材市场一期商铺于2016年12月6日开始建设，2017年11月6日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通远大建筑设计院有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；C3-5#8-10#板材市场二期商铺于2017年8月21日开始建设，2018年1月22日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司。2019年11月完成环保设施调试，现拟申请建设项目竣工环保验收。

O2O东部国际材料交易会展中心建设项目由东部家具材料市场海安有限公司投资建设，项目位于东部家具材料市场一、二期工程项目北侧。其中心坐标为：经度120°56'89.55",纬度32°55'07.82"。，项目总用地面积为73167m2，验收部分建筑面积约为76644.43m2，主要建设11栋家具材料商业用房，其中C区共5栋商业用房主要销售家具板材，D区（3栋）和E区（3栋）共6栋商业用房主要销售家具材料。项目预留高层商务配套用地29203.2平方米，位于D区及E区南侧。C11-13#、C15-16#、D1-3#、E1-3#020东部国际材料交易会展中心于2018年3月5日开始建设，2018年12月4日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；E5-6#高端智能设备物流配送中心于2019年3月15日开始建设，2019年5月9日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏湖滨工程项目管理有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；，2019年11月完成环保设施调试，现拟申请建设项目竣工环保验收。

1.2 环保审批情况及建设过程

江苏广汇家居市场有限公司（现改名为东部家具材料市场海安有限公司）于2014年6月委托河南蓝森环保科技有限公司完成了《江苏广汇家居市场有限公司新建广汇家具材料市场项目环境影响报告书》的编制，并于2014年8月11日通过海安县环境保护局环评审批，批复文号：海环管（书）[2014]08017号，2015年4月22日江苏广汇家居市场有限公司申请变更《江苏广汇家居市场有限公司新建广汇家具材料市场项目环境影响报告书》为《东部家具材料市场海安有限公司东部家具材料市场一、二期工程项目》并取得海安县环境保护局的同意，批复文号：海环管[2015]04019号。

东部家具材料市场海安有限公司于2017年6月委托江苏绿源工程设计研究有限公司完成了《东部家具材料市场海安有限公司O2O东部国际材料交易会展中心建设项目环境影响报告表》的编制，并于2017年9月12日通过海安县行政审批局环评审批，批复文号：海行审（2017）527号。

2019年11月东部家具材料市场海安有限公司开展自主验收工作，验收范围为东部家具材料市场一、二期工程项目和O2O东部国际材料交易会展中心建设项目，验收范围为A1-3#、B1-3#、B5-6#、C1--13#、C15-16#、D1-3#、E1-3#。

2019年11月25日~11月26日，青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目进行竣工验收监测。根据相关验收文件的要求和规定，结合竣工验收方案以及现场监测结果，编写本验收监测报告。

1.3验收范围

目前，企业已建工程及环保配套设施已全部完工，本次验收范围主要针对该部分工程进行环保验收，即对东部家具材料市场一、二期工程项目和O2O东部国际材料交易会展中心建设项目内容进行环保验收，主要包括A1-3#、B1-3#、B5-6#、C1--13#、C15-16#、D1-3#、E1-3#商铺。检查上述工程内容与环评文件及批复的一致性，核查环境保护措施落实情况，包括外排废水的控制措施、废气的排放控制措施、厂界环境噪声的排放控制措施等。

2 验收依据

2.1国家法律法规和部门规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管 （97）122 号，1997 年 9 月）；

4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）；

5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）；《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民 政府令[1993]第 38 号令，1993 年 9 月）；

7、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》 （苏环办[2018]34 号）；

8、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

9、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

10、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修正）；

11、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年12月29日修改）；

12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019 年修订）。

2.2工程有关文件及批复

(1)《江苏广汇家居市场有限公司新建广汇家具材料市场项目环境影响报告书》，2014年6月；

(2)海安县环境保护局对《江苏广汇家居市场有限公司新建广汇家具材料市场项目环境影响报告书》的批复（海环管（表）[2012]03021号），2014年8月11日；

(3)海安县环境保护局对“江苏广汇家居市场有限公司新建广汇家具材料市场项目实施主体及项目名称变更为东部家具材料市场海安有限公司东部家具材料市场一、二期工程项目”的批复（海环管[2015]04019号），2015年4月22日

(4)《东部家具材料市场海安有限公司O2O东部国际材料交易会展中心建设项目环境影响报告表》,2017年6月

(5)海安县行政审批局对《东部家具材料市场海安有限公司O2O东部国际材料交易会展中心建设项目环境影响报告表》的批复，批复文号：海行审（2017）527号，2017年9月12日。

(6)建设工程规划许可证

(7)建筑工程施工许可证

(8)建筑工程验收单

(9)建筑工程验收备案表

(7)项目验收监测报告

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

东部家具材料市场海安有限公司东部家具材料市场一、二期工程项目位于海安立发大道以北、东部大道以东区域，项目总用地面积为129201m2，项目包含一个综合商业体（暂未建设），A1-3#商铺、B1-3#商铺、B5-6#高端智能设备物流配送中心、C1-2#6-7#板材市场一期商铺、C3-5#8-10#板材市场二期商铺、附属用房及坡道、连廊室外疏散专用楼梯、地下车库（暂未建设）等，已建部分建筑面积约为112299.84m2。

东部家具材料市场海安有限公司O2O东部国际材料交易会展中心建设项目位于东部家具材料市场一、二期工程项目北侧，项目总用地面积为73167m2，验收部分建筑面积约为76644.43m2，主要建设11栋家具材料商业用房，其中C区共5栋商业用房主要销售家具板材，D区（3栋）和E区（3栋）共6栋商业用房主要销售家具材料，以及附属用房、室外疏散专用楼梯、配电站、垃圾房等。项目预留高层商务配套用地29203.2平方米，位于D区及E区南侧。

本次验收为东部家具材料市场海安有限公司东部家具材料市场一、二期工程和O2O东部国际材料交易会展中心建设项目，总用地面积202368m2，验收建筑面积188944.27m2，总投资13亿元。

两个项目整体区域东面为空地，南面为立发大道，西面为211省道，北面为道路。项目地理位置图见图3-1，项目平面布置详见总平面布置图3-2。

图3-1  项目地理位置图

图3-2  项目总平面布置图

3.2建设内容

东部家具材料市场海安有限公司东部家具材料市场一、二期工程项目位于海安立发大道以北、东部大道以东区域，项目总投资7亿，总用地面积为129201m2，包含一个综合商业体（暂未建设），A1-3#商铺、B1-3#商铺、B5-6#高端智能设备物流配送中心、C1-2#6-7#板材市场一期商铺、C3-5#8-10#板材市场二期商铺、附属用房及坡道、连廊室外疏散专用楼梯、地下车库（暂未建设），已建部分建筑面积约为112299.84m2。

本次验收工程主要经济技术指标见表3-1。

表3-1本次验收主要经济技术指标（东部家具材料市场一、二期工程项目）

| 名称 | 单位 | 环评 | 目前实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 亿元 | 10 | 7 |
| 总用地面积 | m2 | 129201 | 129201 |
| 总建筑面积 | m2 | 170291 | 112299.84 |
| 其中 | 综合商业体建筑面积 | m2 | 46647 | 暂未建设 |
|  | A区建筑面积 | m2 | 28467 | 29695.62 |
|  | B区建筑面积 | m2 | 47445 | 40515.14 |
|  | C区建筑面积 | m2 | 40796 | 41653.08 |
|  | 附属用房及坡道、连廊室外疏散专用楼梯建筑面积 | m2 | 436 | 按环评建设 |
| 地下车库占地面积 | m2 | 6500 | 暂未建设 |
| 其中 | 室外停车位 | 辆 | 1107 | 按环评建设 |
|  | 地下停车位 | 辆 | 98 | 暂未建设 |
| 绿化率 | % | 10 | 按环评建设 |
| 备注 | 实际建筑面积数据来自海安县建设工程规划核实表（建筑单体）或项目竣工备案表 |

东部家具材料市场海安有限公司O2O东部国际材料交易会展中心建设项目位于东部家具材料市场一、二期工程项目北侧，项目总投资6亿，总用地面积为73167m2，验收部分建筑面积约为76644.43m2，主要建设11栋家具材料商业用房，其中C区共5栋商业用房主要销售家具板材，D区（3栋）和E区（3栋）共6栋商业用房主要销售家具材料。项目预留高层商务配套用地29203.2平方米，位于D区及E区南侧。本次验收工程主要经济技术指标见表3-2。

表3-2本次验收主要经济技术指标（O2O东部国际材料交易会展中心建设项目）

| 名称 | 单位 | 环评 | 目前实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 亿元 | 10 | 6 |
| 总用地面积 | m2 | 73167 | 73167 |
| 总建筑面积 | m2 | 76523.28 | 76644.43 |
| 其中 | C区建筑面积 | m2 | 25327.8 | 25429.91 |
|  | D区建筑面积 | m2 | 25404 | 25413.53 |
|  | E区建筑面积 | m2 | 25404 | 25413.51 |
|  | 附属用房、室外疏散专用楼梯、配电站、垃圾房等合计建筑面积 | m2 | 387.48 | 按环评建设 |
|  | 室外机动车位 | 个 | 470 | 按环评建设 |
|  | 室外非机动车位 | 个 | 3820 | 按环评建设 |
| 备注 | 实际建筑面积数据来自海安县建设工程规划核实表（建筑单体）或项目竣工备案表 |

3.3项目变动情况

本项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表见表3-3。

表3-3环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

（东部家具材料市场一、二期工程项目）

| 类别 | 工程名称 | 环评或批复工程内容 | 本次验收实际建设内容 | 比较情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要经济指标 | 总用地面积 | 129201m2 | 129201m2 |  |
|  | 总建筑面积 | 170291m2 | 111863.84m2 |  |
| 主要建设内容 | 一个综合商业体，A、B、C三个家具类店铺商业区,辅助用房。 | A、B、C三个家具类店铺商业区,辅助用房 | 综合商业体未建设，地下车库暂未建设，A区建筑面积增加，B区建筑面积减小，C区建筑面积增加，但增加面积未超过环评规划的A、B、C区建筑面积的30% |

表3-4详细数据表

| 名称 | 环评建筑面积(m2) | 规划建筑面积(m2) | 施工许可面积（m2） | 竣工验收面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1# | 28467 | 10622 | 10600.23 | 10610.72 | 29695.62 |
| A2# |  | 10622 | 10600.23 | 10610.72 |  |
| A3# |  | 8468 | 8474.66 | 8474.18 |  |
| B1# | 47445 | 9624 | 9586.71 | 9612.82 | 40515.14 |
| B2# |  | 9624 | 9586.71 | 9612.82 |  |
| B3# |  | 8468 | 8474.66 | 8471.18 |  |
| B5# |  | 6390.5 | 6411.38 | 6409.16 |  |
| B6# |  | 6390.5 | 6411.38 | 6409.16 |  |
| C1# | 40796 | 4370 | 4369 | 4377.24 | 41653.08 |
| C2# |  | 4370 | 4369 | 4397.4 |  |
| C3# |  | 4496 | 4414.14 | 4451.21 |  |
| C4# |  | 4370 | 4409.53 | 4397.72 |  |
| C5# |  | 4370 | 4409.53 | 4397.72 |  |
| C6# |  | 5484 | 5482.8 | 5430.39 |  |
| C7# |  | 4432 | 4495 | 4451.05 |  |
| C8# |  | 4012 | 3929.66 | 3966.73 |  |
| C9# |  | 3253.2 | 3276.22 | 3270.33 |  |
| C10# |  | 2497.2 | 2519.22 | 2513.29 |  |

表3-5南区项目内容变动情况（东部家具材料市场一、二期工程项目）

| 序号 | 变动属性 | 指标分项 | 变动内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 无 | 否 |
| 2 | 规模 | 1.生产能力增加30%及以上。 2.配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上。 3.新增生产装置,导致新增污染因子或污染物排放量增加;原有生产装置规模增加30%及以上,导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 综合商业体未建设，地下车库暂未建设，A区建筑面积增加，B区建筑面积减小，C区建筑面积增加， | 本次验收为阶段性验收，综合商业体及地下车库待建成后另行验收。A区建筑面积增加，B区建筑面积减小，C区建筑面积增加，但增加面积未超过环评规划的A、B、C区建筑面积的30%，该变动未导致新增污染因子或污染物总量增加，故不属于重大变动。 |
| 3 | 建设 地点 | 1.项目重新选址。 2.在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加。 3.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 4.厂外管线路有调整,穿越新的环境敏感区;在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 综合商业体和A1#、A2#、A3#位置存在原厂址内调整，环评中商业综合体位置在A1#、A2#、A3#前面，实际建设中A1#、A2#、A3#在商业综合体位置前 | 本项目不涉及防护距离，且周围无敏感点，厂址内的调整未导致不利环境影响增加，故不属于重大变动。 |
| 4 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 | 否 |
| 5 | 环保 措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整,导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加;其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 无 | 否 |

表3-6环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

（020东部国际材料交易会展中心）

| 类别 | 工程名称 | 环评或批复工程内容 | 本次验收实际建设内容 | 比较情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要经济指标 | 总用地面积 | 73167m2 | 73167m2 |  |
|  | 总建筑面积 | 76523.28m2 | 76644.43m2 |  |
| 主要建设内容 | 建设11栋家具材料商业用房，其中C区共5栋商业用房，D区（3栋）和E区（3栋）共6栋，附属用房、配电站、垃圾房等合计387.48m2 | 建设11栋家具材料商业用房，其中C区共5栋商业用房，D区（3栋）和E区（3栋）共6栋，附属用房、配电站、垃圾房等合计387.48m2 | C、D、E区建筑面积均增加，但增加面积未超过环评规划建筑面积的30% |

表3-7详细数据表

| 名称 | 环评建筑面积(m2) | 规划建筑面积 (m2) | 施工许可面积 （m2） | 建筑竣工验收面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11# | 25327.8 | 6811.8 | 6839.01 | 6830.93 | 25429.91 |
| C12# |  | 5965.2 | 5991.17 | 5983.02 |  |
| C13# |  | 5085.8 | 5110.02 | 5105.3 |  |
| C15# |  | 4190.6 | 4213.74 | 4209 |  |
| C16# |  | 3274.4 | 3311.07 | 3301.66 |  |
| D1# | 25404 | 8468 | 8471.18 | 8471.17 | 25413.53 |
| D2# |  | 8468 | 8471.18 | 8471.18 |  |
| D3# |  | 8468 | 8471.18 | 8471.18 |  |
| E1# | 25404 | 8468 | 8471.18 | 8471.17 | 25413.51 |
| E2# |  | 8468 | 8471.18 | 8471.17 |  |
| E3# |  | 8468 | 8471.18 | 8471.17 |  |

表3-8项目内容变动情况（020东部国际材料交易会展中心）

| 序号 | 变动属性 | 指标分项 | 变动内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 无 | 否 |
| 2 | 规模 | 1.生产能力增加30%及以上。 2.配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上。 3.新增生产装置,导致新增污染因子或污染物排放量增加;原有生产装置规模增加30%及以上,导致新增污染因子或污染物排放量增加 | C、D、E区建筑面积均增加 | C、D、E区建筑面积均增加，但增加面积未超过环评规划建筑面积的30%，该变动未导致新增污染因子或污染物总量增加，故不属于重大变动。 |
| 3 | 建设 地点 | 1.项目重新选址。 2.在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加。 3.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 4.厂外管线路有调整,穿越新的环境敏感区;在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无 | 否 |
| 4 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 | 否 |
| 5 | 环保 措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整,导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加;其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 无 | 否 |

据上表可知，本项目建设内容与环评阶段有所调整，但合计建筑面积未超过环评合计规划建设面积30%，且项目运行中污染因子或污染物排放量未增加，故不属于重大变动，实际建设内容与工程规划许可证基本一致，本次验收内容未超出环评审批内容。

4环境保护设施

4.1施工期污染物治理/处置设施

4.1.1施工期废水

项目施工期废水主要是生活污水和建筑施工废水，生活污水经化粪池收集预处理后依托周边公共设施接管至污水处理厂处理；建筑施工废水经沉淀处理后，回用于施工现场。

4.1.2施工期废气

施工期废气主要为扬尘，针对扬尘废气，施工单位在施工前制定了项目扬尘整治方案，包括防尘管理具体措施和防尘控制责任制度，项目施工期间严格执行防尘管理措施和责任制度。

4.1.2.1控制防尘污染的措施

（一）现场围挡与大门、现场总体控制

1、对施工现场实施合理化管理，施工现场设置了连接、密闭的围挡进行封闭施工，围栏高度不低于 2.5 米，减少施工扬尘扩散范围。

2、砂、土和其他易飞扬、细颗粒散体材料、现场土方及垃圾采取表面固化及围布覆盖等防扬尘措施。多余土方及时清运出场。散料运输车运输时覆盖防止遗洒、飞扬，减少污染；

3、施工时做到不随意抛扔垃圾废弃物。施工垃圾定点堆放，及时清运，适量洒水减少扬尘；

4、做到不焚烧产生有毒、有害气体的物质；

5、四级以上的大风天气时禁止进行土方和拆除工程施工；

6、现场设置了水喷雾，有针对性的对施工作业现场进行了喷雾控制扬尘；

7、在出入口设置了水管，对进出现场车辆清洗；

8、主体施工阶段，外架安全网全部封闭，尽量降低扬尘污染。

（二）现场道路与出入口

1、现场内主干道路采用混凝土进行硬化处理。同时设置固定洒水点定时洒水、确保无扬尘。

2、施工现场出入口采用砼硬化且与城市道路相连接，钢筋加工区采用混凝土地面方式硬化。场地平整、坚实、整洁，尘土不飞扬，且有良好的排水设施，保证排水畅通。

3、在施工道路旁边设置自动喷淋系统，白天和夜间喷淋抑尘；

（三）物料堆放

1、严格按照平面布置图所标位置堆放各种工具、构件、材料，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌。

2、各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成”（成方、成垛、成堆、成捆、成排），散装材料做好入池，并设置了明显标牌。

3、水泥、钢筋等建筑初料按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放设专用库房，并做好了防尘、防潮、防雨措施。本工程使用商品混凝土，没有进行现场搅拌。

（四）土方工程

1、土方施工方案包括：施工现场土方扬尘治理及文明施工承诺书、对周边环境影响及防治措施、土方开挖施工准备、基坑开挖方法、土方开挖质量要求和质量保证措施、土方开挖安全要求和安全保证措施、土方的运输和堆放地点。

2、本单位及总承包单位对施工现场的土方工程负总责。土方工程施工前，完成了大门、围挡、出入口硬化。

3、土方运送采取了全覆盖的密封措施，而且装载规范，保持密闭运输和车容整洁，防止了沿途飞扬、撒漏和带泥上路。

4、施工现场堆土使用蓬布及密目网双层进行覆盖。

5、施工泥土车出现场时，设置专人看守，确保每一台车出现场时经过清洗，达标后放行；

6、对施工现场裸露地面进行碾压，并及时洒水，确保无扬尘。

7、设专人对施工现场进行了清理，对生产用水泥等易飞扬的材料等封闭管理，防止空气污染。

8、在施工现场采取了遮盖、撒水、绿化等措施，减少扬尘。

9、现场禁止燃煤及木柴或其它材料，并作好消防管理，控制烟尘在规定的指标内。

10、建立了防噪、防尘治理领导小组，责任到人，并配备洒水降尘设备，保证每天不少于三次洒水降尘；对降噪防尘进行分块承包管理，派专人清理门前50m内道路，搞好门前三包。

4.1.3施工噪声

4.1.3.1控制噪声污染的措施

1、建立以项目执行经理为组长，项目技术负责人、项目总工为副组长，专业工长和施工队现场管理员为组员的扬尘治理小组，在区政府有关部门、建设单位及公司后勤部门的领导监督下，项目形成完善的纵横网络管理体制。

2、选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

3、控制作业时间，对挖掘机、推土机等高噪声设备合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。上午8:00-11:30，下午13:00-17:00，夜间禁止施工。

4、结合施工现场平面特点，将施工机具和加工房设在远离生活区和办公区的地方，减少噪声影响。

5、对人为活动噪声的控制措施，施工中尽量减轻扰民噪声，对产生振动噪声的木工机具、砼搅拌机、振捣器等在白天使用，支拆模板，搭拆脚手架等在白天进行，夜间及午休时间不加班。

6、施工的上下联络采用对讲机，现场配备对讲机，而不是在门架、钢管上敲打金属形式通知操作人员。

7、材料装卸采用人工传递，特别对钢管、钢模等金属器材，禁止了抛掷或从汽车上一次性下料。

8、对强噪声源头有控制措施，强噪声作业进行了全封闭：搅拌台进行了全封闭作业。

9、施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职安全员或环保队监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对施工现场的噪声随时进行监控，未按要求进行降低噪声作业的立即停工整改。

4.1.4施工期环保措施情况

当前施工期已经结束，未收到任何环保投诉情况，施工期环保措施效果显著

4.2建成后污染物治理/处置设施

4.2.1废水

项目废水主要为生活污水，项目所在区域市政污水管网已接驳，项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入北凌河污水处理厂处理，水平衡图见图4-1。

图4-1项目水平衡图

4.2.2废气

本项目废气主要为汽车尾气，且实际建设中无地下停车场，项目方通过周边设置绿化带，来净化和阻隔尾气。

4.2.3固体废物

项目固体废弃物主要为生活垃圾，本项目设置了垃圾收集点。商场内设置分类垃圾回收箱，生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运，做到日产日清。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

两个项目实际总投资为13亿元，环保投资445万元，占总投资额的0.342%，项目环保投一览表如下：

表4.3-1项目环保投资一览表

| 时段 | 类别 | 主要环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 沉淀池和隔油池 | 25 |
|  | 扬尘 | 围挡、遮盖和洒水等抑尘措施 | 25 |
|  | 噪声 | 施工场地四周围墙，设备基础减振、消声、吸声和隔声等降噪措施 | 20 |
|  | 固体废物 | 工程弃土运至管理部门指定余泥渣土受纳场处理，建筑垃圾和装修垃圾运至管理部门指定建筑垃圾受纳场，生活垃圾交由环卫部门处理。 | 100 |
|  | 水土保持 | 平整、压实、临时排水沟、沉砂池和护坡等水土保持措施 | 20 |
|  | 绿化工程 | 绿化 | 80 |
|  | 施工监理 | -- | 20 |
| 运营期 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理设施预处理后排入市政污水管网 | 50 |
|  | 固体废物 | 垃圾收容器等 | 30 |
|  | 绿化 | 植被种植等 | 75 |
| 环保投资总计 | 445 |
| 环保投资占工程总投资的比例（%） | 0.342 |

5 项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

项目环评报告表中对废水、废气、固体废弃物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求、其他在验收中需要考核的内容，见表5-1。

表 5- 1 环评报告中主要结论及要求

| 阶段 | 污染防治类型 | 污染防治设施效果要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 废水 | （1）工程建设废水经沉淀后回用 （2）生活污水经化粪池处理后经管网排入污水厂处理 |
|  | 废气 | 在采取洒水、围挡等有效环保措施的情况下，项目的废气正常排放对周边大气环境的影响可控制在标准允许范围内。 |
|  | 噪声 | 加强管理，落实责任，严格管理，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）。 |
|  | 固体废物 | 建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定垃圾箱内，由环卫部门及时处理。 |
| 运营期 | 水污染 | 建设项目运营期生活污水经化粪池处理后接管海安县城北污水处理厂处理，达标 后排入洋蛮河，对地表水环境影响较小。 |
|  | 气污染 | 本项目运营后废气为汽车尾气，通过加强项目周边绿化，减小对周围环境的影响。 |
|  | 噪声 | 项目使用期主要噪声源为社会活动噪声以及汽车出入车库的交通噪声等，项目进行合理布局，将车库等高噪声设施及用房布置于底层，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。建设项目主要噪声设备都安置在室内，并且部分采取减振、隔声等措施，场界噪声影响值不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 |
|  | 固体废弃物 | 建设项目运营期主要固废为生活垃圾和废包装材料。生活垃圾和废包装材料收集后交由环卫部门统一收集处理。项目各类固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 |

5.2审批部门审批决定

(东部家具材料市场一、二期工程项目，原新建广汇家具材料市场项目，变更文号海环管（2015）04019号)

| 序号 | 海安县环境保护局 海环管（书）（2014）08017号 |
| --- | --- |
| 一 | 该项目建设主要内容为：总投资10亿元，建设一个综合商业体和3个商业区，总用地面积129201平方米，总建筑面积170291平方米。 |
| 二 | 你公司在建设过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评书中提出的各项污染防治措施和要求，同时做好以下几项工作： |
| 1 | 项目范围内配套建设排污管网，严格实行雨污分流、清污分流，餐饮废水采取隔油池、化粪池预处理，商业配套生活、办公、垃圾收集点与公厕冲洗废水采取化粪池预处理，上述废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂进行深度处理 |
| 2 | 项目范围内燃料使用清洁能源，厨房油烟采取油烟净化器净化处理后通过附壁烟道于楼层屋顶高空排放。地下车库设置机械排风系统，合理设置废气排放口。加强公厕日常管理、落实清洁、消毒、除臭等措施，确保运行后公厕不影响周边环境。 |
| 3 | 合理设置垃圾桶及垃圾收集点，生活垃圾等固体废物要分类收集并做到日产日清、定期消毒。餐饮区域产生的废油须由具有餐厨废弃物收集、运输服务许可证的单位处置。 |
| 4 | 加强车辆进出管理，这入口处设置减速、限速标识等。优选低噪声设备，合理布置噪声源，并采取隔声、吸声等有效降噪措施，使边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的标准。 |
| 5 | 该项目天然气调压站的设计须符合《城镇燃气设计规范》和《建筑设计防火规范》的要求，认真落实报告书中提出的风险防范措施 |
| 6 | 在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料，建筑工程环境污染应控制在国家安全卫生和环境保护的规定限值。 |
| 7 | 按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求，编制绿化建设方案，改善和提升区域生态系统功能，绿化建设纳入环保三同时的管理要求。 |
| 8 | 根据《江苏省噪声污染防治条例》之规定，该项目开工十五日前须向环保部门办理建筑施工排污许申报登记手续。 |
| 9 | 严格按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）和《绿色施工导则》【建质（2007）223号】的相关规定做到文明施工、绿色施工。施工期间须使用商品混凝土砂浆，加强渣土和材料运输车的管理，严防物料抛洒，并采取遮盖（挡）、水喷淋等有效措施防止施工过程中产生的扬尘扩散对周围环境造成影响；施工期生活废水经化粪池处理达标后经园区污水管网排入污水处理厂集中处理，施工废水经沉淀池沉淀等措施处理后回用；建筑垃圾及时清运。 |
| 10 | 施工阶段不得采用锤击打桩工艺，施工期尽量避免同步使用高强度声级设备，夜间尽量不施工或禁用高噪声设备，确需夜间施工须提前申报并公示，建筑施工噪声须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准。 |
| 三 | 本项目建成后，污染物排放总量指标初步核定为： 水污染接管考核量（最终排放量）：废水≤235832吨/年，化学需氧量≤82.541吨/年，悬浮物≤58.959吨/年，氨氮≤4.716吨/年，总磷≤0.708吨/年，动植物油≤9.223吨/年，阴离子表面活性剂≤3.458吨/年 （二）大气污染物有组织排放量：烟尘≤0.0004吨/年，二氧化硫≤0.0039吨/年，氮氧化物≤0.34吨/年，油烟≤0.04吨/年（三）固体废物：全部综合利用或安全处置 |
| 四 | 本项目环评批复有效期5年，若建设地点、建设内容、建设规模、或者防治污染、防止生态破坏的的措施发生变化须重新办理环保审批手续。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。该项目配套服务的商业用房在引进餐饮、娱乐等项目时须另行办理环保审批手续。 |
| 五 | 该项目建成后须申请办理项目竣工环保验收手续 |

(O2O东部国际材料交易会展中心建设项目)

| 序号 | 海安县行政审批局 海行审[2017]527号 |
| --- | --- |
| （一） | 严格按“雨污分流、清污分流”的要求建设厂区排水系统，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北污水处理厂有限公司进行集中处理。 |
| （二） | 选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4a标准 |
| （三） | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。 |
| （四） | 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求规范设置各类排污口和标志牌，全厂设置一个污水接管口和一个雨水排放口。 |
| 三 | 本项目实施后，水污染物年排放量（接管考核量）指标初步设定为：废水量≤5040吨，化学需氧量≤1.512吨，氨氮≤0.1008吨，悬浮物≤0.756吨，总磷≤0.0252吨 |
| 四 | 项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 |
| 五 | 本项目若性质、地点、规模、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的须重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。 |

6 验收执行标准

6.1噪声验收执行标准

东部材料市场一期二期项目西、南边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4 类标准［昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）］；项目东边界、北边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准［昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）］；020东部国际材料交易会展中心东、西边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4 类标准［昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）］；项目南边界、北边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准［昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）］

6.2废气验收执行标准

项目排放的大气污染物主要为汽车尾气，主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

表6-1 项目大气污染物排放一览表

| 污染物 | 无组织排放监控浓度（周界外最高浓度点） |
| --- | --- |
| 氮氧化物 | 0.12 |
| 二氧化硫 | 0.4 |
| 颗粒物 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |

6.3废水验收执行标准

# 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇 下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 A 等级标准，以及海安县城北凌河污水处理厂接管水质要求。具体标准值见表6-2。

表6-2污水接管标准单位：除pH外为mg/L

| 污染物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇 下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 A 等级标准 | 海安县城北凌河污水处理厂接管标准 | 最终执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| 化学需氧量 | 500 | 450 | 450 |
| 悬浮物 | 400 | 250 | 250 |
| 氨氮 | 45 | 35 | 35 |
| 总磷 | 8 | 4.5 | 4.5 |
| 动植物油 | 100 | 100 | 100 |
| 阴离子表面活性剂 | 20 | 20 | 20 |

7验收监测内容

项目本次竣工验收主要的监测内容为项目边界噪声、生活污水。2019年11月25日、26日青山绿水（江苏）检验检测有限公司对本次项目进行竣工环保验收监测。

7.1监测点位的布设、监测因子及频率

监测时间为2019年11月25日~11月26日，按表7.1-1所示的监测点位、监测因子、监测频次要求监测，监测点位图见表7-1。

表7-1监测点位、监测因子及监测频率一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会生活环境噪声 | 南区东边界外1m处 | 噪声 | 每天监测1次，昼间，连续监测2天 |
|  | 南区南边界外1m处 |  |  |
|  | 南区西边界外1m处 |  |  |
|  | 北区西边界外1m处 |  |  |
|  | 北区北边界外1m处 |  |  |
|  | 北区东边界外1m处 |  |  |
| 生活污水 | 生活污水总排放口 | pH | 每天监测4次， 连续监测2天 |
|  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | 总磷 |  |
|  |  | 动植物油 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |

7.2监测点位示意图

### 图7-1 监测点位图

8质量保证及质量控制

8.1检测方法、检测仪器

表8-1项目检测方法、检测仪器、检出限

| 检测 类型 | 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 （无量纲） | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | FE28pH计 | QSLS-SB-2001 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | ME204E/02 电子天平 | QSLS-SB-2013 | 4mg/L |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL滴定管 | QSLS-RQ-2010 | 4mg/L |
|  | 动植物 油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | OL580 红外分光测油仪 | QSLS-SB-2036 | 0.06mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 723N 可见分光光度计 | QSLS-SB-2015 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |  | 0.01mg/L |
| 噪声 | 社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） | AWA6228+ 多功能声级计 | QSLS-SB-2071 | / |
|  |  |  | AWA6221A 声校准器 | QSLS-SB-2073 |  |

8.2废水质量监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定，详见表8-2，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。

表8-2质量控制情况表

| 污染物 名称 | 样品数 | 平行样 | 加标样 | 标样或自配标准溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 加标样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 标样或自配标准溶液（个） | 合格率 （%） |
| pH | 8 | 2 | 25 | 100 | / | / | / | / | / |
| 化学 需氧量 | 8 | 4 | 50 | 100 | / | / | / | 2 | 100 |
| 阴离子表面活性剂 | 8 | 4 | 50 | 100 | 2 | 25 | 100 | / | / |
| 氨氮 | 8 | 4 | 50 | 100 | 2 | 25 | 100 | / | / |
| 总磷 | 8 | 4 | 50 | 100 | 2 | 25 | 100 | / | / |

8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

表8-3噪声校准表单位：Leq[dB(A)]

| 校准日期 | 校准前 | 校准后 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2019年11月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 |

9验收监测结果

9.1环境质量监测

9.1.1声环境质量

监测期间，项目所在区域声环境质量监测结果见下表9-1：

表9-1 边界噪声监测结果统计表（单位：dB(A)）

| 检测点位置 | 检测结果（昼间） | 标准限值 （昼间） |
| --- | --- | --- |
|  | 采样时间：2019年11月25日 | 采样时间：2019年11月26日 |  |
| ▲Z1北区东边界外1m | 65.2 | 64.7 | 70 |
| ▲Z2南区东边界外1m | 57.5 | 58.2 | 60 |
| ▲Z3南区南边界外1m | 55.1 | 54.8 | 70 |
| ▲Z4南区西边界外1m | 60.4 | 59.0 |  |
| ▲Z5北区西边界外1m | 61.2 | 60.2 |  |
| ▲Z6北区北边界外1m | 53.7 | 55.7 | 60 |

噪声监测结果表明：项目南区东面、项目北区北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求；项目南区南面、西面，北区西面、东面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值的要求。

9.2废水监测结果

监测结果见下表9-2：

表9-2 废水检测结果

| 检测地点 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） | 标准 限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间：2019年11月25日 | 采样时间：2019年11 月26日 |  |
|  |  |  | 一时段 | 二时段 | 三时段 | 四时段 | 一时段 | 二时段 | 三时段 | 四时段 |  |
| 生活污水排放口 | 微浑微臭 | pH值（无量纲） | 7.86 | 7.86 | 7.81 | 7.82 | 7.79 | 7.72 | 7.70 | 7.74 | 6~9 |
|  |  | 化学需氧量 | 144 | 148 | 144 | 147 | 146 | 142 | 144 | 149 | 450 |
|  |  | 动植物油类 | 8.13 | 9.30 | 9.25 | 6.82 | 7.96 | 8.14 | 7.64 | 8.31 | 100 |
|  |  | 阴离子表面 活性剂 | 0.364 | 0.409 | 0.420 | 0.392 | 0.378 | 0.370 | 0.409 | 0.398 | 20 |
|  |  | 氨氮 | 23.3 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 24.0 | 25.0 | 25.3 | 24.4 | 40 |
|  |  | 总磷 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | 2.09 | 2.15 | 2.24 | 2.10 | 2.16 | 4.5 |
|  |  | 悬浮物 | 90 | 84 | 86 | 88 | 85 | 92 | 88 | 91 | 250 |

废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准，以及海安县城北凌河污水处理厂接管水质要求。

9.3污染物实际排放总量

表9-5 污染物实际排放总量情况表

| 控制项目 | 污染物 | 批复总量控制指标 | 实际核算排放量 | 是否符合环评/批复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区废水 | 废水量 | 5040t/a | 4000t/a | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 1.512t/a | 0.582t/a | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.1008t/a | 0.0973t/a | 符合 |
|  | 悬浮物 | 0.756t/a | 0.352t/a | 符合 |
|  | 总磷 | 0.0252t/a | 0.0086t/a | 符合 |
| 备注 | 废水量以结合当前实际预估值4000t/a计 |

| 控制项目 | 污染物 | 批复总量控制指标 | 实际核算排放量 | 是否符合环评/批复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南区废水 | 废水量 | 235832t/a | 150000t/a | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 82.541t/a | 21.825t/a | 符合 |
|  | 氨氮 | 4.716t/a | 3.649t/a | 符合 |
|  | 悬浮物 | 58.959t/a | 13.2t/a | 符合 |
|  | 总磷 | 0.708t/a | 0.321t/a | 符合 |
|  | 动植物油 | 9.223t/a | 1.229t/a | 符合 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 3.458t/a | 0.059t/a | 符合 |
| 备注 | 废水量以结合当前实际预估值150000t/a计 |

10 环境管理检查及环评批复落实情况

表 10-1 项目环评批文与实际建设情况对比一栏表（材料市场一期、二期）

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 该项目建设主要内容为：总投资10亿元，建设一个综合商业体和3个商业区，总用地面积129201平方米，总建筑面积170291平方米。 | 总投资7亿元，建设3个商业区，综合商业体暂未建设，总用地面积129201平方米，目前已建部分建筑面积约为112299.84m2。 |
| 1 | 项目范围内配套建设排污管网，严格实行雨污分流、清污分流，餐饮废水采取隔油池、化粪池预处理，商业配套生活、办公、垃圾收集点与公厕冲洗废水采取化粪池预处理，上述废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂进行深度处理 | 项目雨污管网铺设完成，因综合商业体综合商业体暂未建设，目前只建有相应规格的化粪池处理生活污水。2019年11月25日、26日验收监测期间，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准（CJ343-2010标准已失效，故执行上述标准）和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂进行深度处理 |
| 2 | 项目范围内燃料使用清洁能源，厨房油烟采取油烟净化器净化处理后通过附壁烟道于楼层屋顶高空排放。地下车库设置机械排风系统，合理设置废气排放口。加强公厕日常管理、落实清洁、消毒、除臭等措施，确保运行后公厕不影响周边环境。 | 商业综合体暂未建设、地下车库未建设 |
| 3 | 合理设置垃圾桶及垃圾收集点，生活垃圾等固体废物要分类收集并做到日产日清、定期消毒。餐饮区域产生的废油须由具有餐厨废弃物收集、运输服务许可证的单位处置。 | 商铺区设置若干垃圾桶，商业综合体暂未建设，无餐饮区。 |
| 4 | 加强车辆进出管理，在入口处设置减速、限速标识等。优选低噪声设备，合理布置噪声源，并采取隔声、吸声等有效降噪措施，使边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的标准。 | 加强车辆进出管理，在入口处设置减速、限速标识等，同时通过绿化、建筑物隔声来优化噪声。 2019年11月25日、26日验收监测期间，项目东面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求；项目南面、西面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值的要求。 |
| 5 | 该项目天然气调压站的设计须符合《城镇燃气设计规范》和《建筑设计防火规范》的要求，认真落实报告书中提出的风险防范措施 | 暂未建设 |
| 6 | 在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料，建筑工程环境污染应控制在国家安全卫生和环境保护的规定限值。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 7 | 按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求，编制绿化建设方案，改善和提升区域生态系统功能，绿化建设纳入环保三同时的管理要求。 | 按环评建设 |
| 8 | 根据《江苏省噪声污染防治条例》之规定，该项目开工十五日前须向环保部门办理建筑施工排污许申报登记手续。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 9 | 严格按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）和《绿色施工导则》【建质（2007）223号】的相关规定做到文明施工、绿色施工。施工期间须使用商品混凝土砂浆，加强渣土和材料运输车的管理，严防物料抛洒，并采取遮盖（挡）、水喷淋等有效措施防止施工过程中产生的扬尘扩散对周围环境造成影响；施工期生活废水经化粪池处理达标后经园区污水管网排入污水处理厂集中处理，施工废水经沉淀池沉淀等措施处理后回用；建筑垃圾及时清运。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 10 | 施工阶段不得采用锤击打桩工艺，施工期尽量避免同步使用高强度声级设备，夜间尽量不施工或禁用高噪声设备，确需夜间施工须提前申报并公示，建筑施工噪声须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 三 | 本项目建成后，污染物排放总量指标初步核定为： 水污染接管考核量（最终排放量）：废水≤235832吨/年，化学需氧量≤82.541吨/年，悬浮物≤58.959吨/年，氨氮≤4.716吨/年，总磷≤0.708吨/年，动植物油≤9.223吨/年，阴离子表面活性剂≤3.458吨/年 （二）大气污染物有组织排放量：烟尘≤0.0004吨/年，二氧化硫≤0.0039吨/年，氮氧化物≤0.34吨/年，油烟≤0.04吨/年（三）固体废物：全部综合利用或安全处置 | 验收部分废水量150000吨/年，化学需氧量21.825吨/年，悬浮物13.2吨/年，氨氮3.649吨/年，总磷0.321吨/年，动植物油1.229吨/年，阴离子表面活性剂0.059吨/年 商业综合体未建设，无大气污染物 固体废物全部综合利用或安全处置 |
| 四 | 本项目环评批复有效期5年，若建设地点、建设内容、建设规模、或者防治污染、防止生态破坏的的措施发生变化须重新办理环保审批手续。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。该项目配套服务的商业用房在引进餐饮、娱乐等项目时须另行办理环保审批手续。 | 综合商业体原规划在商业A区前面，实际建设中为采光因素将两者位置变动，但占地面积未做调整，且两者都不涉及卫生防护距离，污染因子及排放量未变化，故不属于重大变动。本项目从环境影响评价文件批准之日至开工建设未超过五年。 |
| 五 | 该项目建成后须申请办理项目竣工环保验收手续 | 本次验收已建部分 |

表 5.3-1 项目环评批文与实际建设情况对比一栏表

（020材料交易会展中心）

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 严格按“雨污分流、清污分流”的要求建设厂区排水系统，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北污水处理厂有限公司进行集中处理。 | 2019年11月25日、26日验收监测期间，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂进行深度处理 |
| （二） | 选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4a标准 | 019年11月25日、26日验收监测期间，项目北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求；项目西面、东面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值的要求。 |
| （三） | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。 | 生活垃圾委托环卫清运 |
| （四） | 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求规范设置各类排污口和标志牌，全厂设置一个污水接管口和一个雨水排放口。 | 已按相关规定设置排污口和环保标志牌。 |
| 三 | 本项目实施后，水污染物年排放量（接管考核量）指标初步设定为：废水量≤5040吨，化学需氧量≤1.512吨，氨氮≤0.1008吨，悬浮物≤0.756吨，总磷≤0.0252吨 | 废水量4000吨，化学需氧量0.582吨，氨氮0.0973吨，悬浮物0.352吨，总磷0.0086吨 |
| 四 | 项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 | 本次验收 |
| 五 | 本项目若性质、地点、规模、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的须重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。 | 项目从环境影响评价文 件批准之日至开工建设未超过五年 |

11验收监测结论

## 11.1环境保护设施调试效果

（1）废水

企业已实施雨污分流、清污分流，管道布设符合海安县环保局的要求。生活污水经化粪池预处理后接管至城北凌河污水处理厂，初期雨水经初期雨水收集池收集后排入附近河道。

验收监测期间（2019年11月25日至26日），该项目生活污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准和污水处理厂接管要求。

（2）噪声

该项目噪声主要为交通噪声，企业通过绿化建筑隔声等降噪措施来降低噪声的影响。

项目南区东面、项目北区北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求；项目南区南面、西面，北区西面、东面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值的要求。

## 11.2建议

（1）加强对化粪池的管理，采取常清理等措施，确保污水排放达标。

（2）加强对固体废物的管理，确保商场环境整洁，并做好相应的清洁台账。

（3）按照《排污单位自行监测技术指南总则》制定日常监测方案，对各类污染物进行定期监测。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 东部家具材料市场一、二期工程项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 海安经济技术开发区东部大道36号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | L729其他商务服务业 | 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 海安县环境保护局 | 审批文号 | 海环管（表）[2012]03021号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2016年5月20日 | 竣工日期 | 2018年1月22日 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 环保设施监测单位 | 青山绿水（江苏）检验检测有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（亿元） | 10 | 环保投资总概算（万元） | 235 | 所占比例（%） | 0.24 |
|  | 实际总投资（亿元） | 7 | 实际环保投资（万元） | 235 | 所占比例（%） | 0.34 |
|  | 废水治理（万元） | 45 | 废气治理 （万元） | 15 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 80 | 绿化及生态（万元） | 90 | 其他 （万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400小时 |
| 运营单位 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019.11.25~11.26 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量⑴ | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度⑶ | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量⑸ | 本期工程实际排放量⑹ | 本期工程核定排放总量⑺ | 本期工程“以新带老”削减量⑻ | 全厂实际排放总量⑼ | 全厂核定排放总量⑽ | 区域平衡替代削减量⑾ | 排放增减量 ⑿ |
|  | 废水量 | - | - | - | - | - | 150000 | 235832 | - | - | - | - | 150000 |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | 21.825 | 82.541 | - | - | - | - | 21.825 |
|  | 悬浮物 | - | - | - | - | - | 13.2 | 58.959 | - | - | - | - | 13.2 |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | 3.649 | 4.716 | - | - | - | - | 3.649 |
|  | 总磷 | - | - | - | - | - | 0.321 | 0.708 | - | - | - | - | 0.321 |
|  | 动植物油类 |  |  |  |  |  | 1.229 | 9.223 |  |  |  |  | 1.229 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  | 0.059 | 3.458 |  |  |  |  | 0.059 |

排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。 3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排

放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 020东部国际材料交易会展中心建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 东部家具材料市场北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | L729其他商务服务业 | 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 海安县行政审批局 | 审批文号 | 海行审（2017）527号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年3月5日 | 竣工日期 | 2019年5月9日 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 环保设施监测单位 | 青山绿水（江苏）检验检测有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（亿元） | 10 | 环保投资总概算（万元） | 210 | 所占比例（%） | 0.21 |
|  | 实际总投资（亿元） | 6 | 实际环保投资（万元） | 210 | 所占比例（%） | 0.35 |
|  | 废水治理（万元） | 30 | 废气治理 （万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 70 | 绿化及生态（万元） | 65 | 其他 （万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400小时 |
| 运营单位 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019.11.25~11.26 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量⑴ | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度⑶ | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量⑸ | 本期工程实际排放量⑹ | 本期工程核定排放总量⑺ | 本期工程“以新带老”削减量⑻ | 全厂实际排放总量⑼ | 全厂核定排放总量⑽ | 区域平衡替代削减量⑾ | 排放增减量 ⑿ |
|  | 废水量 | - | - | - | - | - | 4000 | 5040 | - | - | - | - | 4000 |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | 0.582 | 1.512 | - | - | - | - | 0.582 |
|  | 悬浮物 | - | - | - | - | - | 0.352 | 0.756 | - | - | - | - | 0.352 |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | 0.0973 | 0.1008 | - | - | - | - | 0.0973 |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  | 0.0086 | 0.0252 |  |  |  |  | 0.0086 |

# Text boxes

D3

D2

D1

E3

E2

E1

C16

C15

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

B5

B4

B3

B2

B1

A3

A2

A1

图例

无动力污水处理设施

市政截污管网接驳口

市政雨水管网接驳口

南区商铺用水

化粪池

损耗26446

海安城北凌河污水处理厂

新鲜自来水

201171.84

149845

南区绿化用水

损耗27.3

176291

5430.54

400000

垃圾收集冲洗水

155

182.3

损耗6130.54

北区生活用水

北区绿化用水

损耗14268

损耗1000

5000

14268

4000

道路

北

▲Z6

东部家具材料市场海安

有限公司

▲Z1

▲Z5

河流

221省道

空地

东部家具材料市场海安

有限公司

▲Z2

生活污水排放口

▲Z4

▲Z3

立发大道

图  例

▲噪声检测点位

废水检测点位