东部全球家具采购中心（海安）有限公司

全球家具采购中心项目(已建家具市场、

商业配套部分)竣工环境

保护验收监测报告

建设单位：东部全球家具采购中心（海安）有限公司

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

二〇一九年十二月

建设单位：东部全球家具采购中心（海安）有限公司

法人代表：王传威

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

法人代表：周剑锋

建设单位：东部全球家具采购中心（海安）有限公司

电话：0513-88937389

传真：/

邮编：226600

地址：海安市城东镇东部大道88号

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司南通分公司

电话：0513-88866080

传真：/

邮编：226600

地址：海安市海安镇长江西路288号

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	3

3工程建设情况	5

4环境保护设施	11

5 项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	17

6 验收执行标准	20

7验收监测内容	22

8质量保证及质量控制	24

9验收监测结果	26

10环境管理检查及环评批复落实情况	28

11验收监测结论	31

附件1 环评结论与建议

附件2 环评批复

附件3 项目建设工程规划许可证

附件4 项目建筑工程施工许可证

附件5 项目建筑工程规划验收单

附件6 项目建筑工程验收备案表

附件7 雨污管网图

附件8 污水接管协议

附件9 垃圾清运协议

1验收项目概况

1.1建设地点、规模、主要建设内容

全球家具采购中心由东部全球家具采购中心（海安）有限公司投资建设，项目位于海安经济技术开发区东部大道88号。其中心坐标为：经度120°56'75.33",纬度32°53'47.23"。，项目总用地面积为127383m2，规划总建筑面积约为210382m2，包含商务大厦（暂未建设）、家具市场（家具A馆、家具B馆），商业配套（意大利馆）及地下车库（暂未建设），目前家具市场及商业配套合计建筑面积为148548m2。

家具市场于2014年4月27日开始建设，2015年10月18日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为杭州经纬建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏广和工程咨询有限公司，施工单位为江苏信拓建设（集团）股份有限公司；商业配套（意大利馆）于2015年4月3日开始建设，2017年12月20日通过建筑工程竣工验收，项目设计单位为南通同创建筑设计有限公司，工程监理单位为江苏广和工程咨询有限公司，施工单位为南通市华厦建筑安装工程有限公司；2019年11月完成环保设施调试，现拟申请建设项目竣工环保验收。

1.2环保审批情况及建设过程

建设单位于2012年2月委托海安县环境科学研究所有限公司完成了《东部全球家具采购中心（海安）有限公司全球家具采购中心项目环境影响报告表》的编制，并于2012年3月21日通过海安县环境保护局环评审批，批复文号：海环管（表）[2012]03021号。

2019年11月东部全球家具采购中心（海安）有限公司开展自主验收工作，验收范围为家具市场（A馆、B馆），商业配套（意大利馆），本次验收总建筑面积148548m2。

2019年11月25日~11月26日，青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目进行竣工验收监测。根据相关验收文件的要求和规定，结合竣工验收方案以及现场监测结果，编写本验收监测报告。

1.3验收范围

目前，企业已建工程及环保配套设施已全部完工，本次验收范围主要针对该部分工程进行环保验收，即对东部全球家具采购中心（海安）有限公司全球家具采购中心项目已建内容进行环保验收，主要包括家具市场A馆、B馆和商业配套（意大利馆）。检查上述工程内容与环评文件及批复的一致性，核查环境保护措施落实情况，包括外排废水的控制措施、废气的排放控制措施、环境噪声的排放控制措施等。

2 验收依据

2.1国家法律法规和部门规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管 （97）122 号，1997年9月）；

4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）；

5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）；《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民 政府令[1993]第38号令，1993年9月）；

7、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》 （苏环办[2018]34号）；

8、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

9、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

10、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

11、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年修订）。

2.2工程有关文件及批复

(1)《东部全球家具采购中心（海安）有限公司全球家具采购中心项目环境影响报告表》，2012年2月；

(2)海安县环境保护局对《东部全球家具采购中心（海安）有限公司全球家具采购中心项目环境影响报告表》的批复（海环管（表）[2012]03021号），2012年03月21日；

(3)建设工程规划许可证

(4)建筑工程施工许可证

(5)建筑工程验收单

(6)建筑工程验收备案表

(7)项目验收监测报告

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

东部全球家具采购中心（海安）有限公司全球家具采购中心项目位于海安经济技术开发区东部大道88号，项目总用地面积为127383m2，规划总建筑面积约为210382m2。包含商务大厦（暂未建设）、家具市场（家具A区、家具B区），商业配套（意大利馆）及地下车库（暂未建设）等，目前建筑面积为148548m2。

本次验收为全球家具采购中心已建部分，包括家具市场和商业配套，合计建筑面积148548m2，目前项目投资6亿元。

项目东面为空地，南面为328国道，西面为211省道，北面为小河。项目地理位置图见图3-1，项目平面布置详见总平面布置图3-2。

图3-1  项目地理位置图

图3-2  项目总平面布置图

3.2建设内容

全球家具采购中心总占地127383m2，规划总建筑面积210382m2，项目目前投资6亿元，环保投资400万元。项目建设内容包括家具市场A馆、B馆以及商业配套（意大利馆）。本次验收工程主要经济技术指标见表3-1。

表3-1本次验收主要经济技术指标

| 名称 | 单位 | 环评 | 目前实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 亿元 | 10 | 6 |
| 总用地面积 | m2 | 127383 | 127383 |
| 总建筑面积 | m2 | 210382 | 148548 |
| 其中 | 商务大厦建筑面积 | m2 | 67448 | 暂未建设 |
|  | 家具市场建筑面积 | m2 | 120008 | 117986.34 |
|  | 商业配套建筑面积 | m2 | 22926 | 30561.8 |
| 停车位 | 室外停车位 | 辆 | 520 | 按环评建设 |
|  | 地下停车位 | 辆 | 530 | 暂未建设 |
| 绿化率 | % | 25 | 按环评建设 |
| 备注 | 实际建筑面积数据来自海安县建设工程规划核实表（建筑单体）或项目竣工备案表 |

3.3项目变动情况

本项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表见表3-2,3-3，3-4。

表3-2环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

| 类别 | 工程名称 | 环评或批复工程内容 | 本次验收实际建设内容 | 比较情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要经济指标 | 总用地面积 | 127383m2 | 127383m2 |  |
|  | 总建筑面积 | 210382m2 | 148548m2 |  |
| 主要建设内容 | 家具市场建筑面积120008平方米，27层商务大厦建筑面积67448平方米，商业配套建筑面积22926平方米。 | 家具市场建筑面积117986.34平方米，27层商务大厦未建设，商业配套建筑面积30561.8平方米。 | 家具市场面积减小，商业配套面积增加 |

表3-3详细数据表

| 名称 | 环评建筑面积(m2) | 规划建筑面积 (m2) | 施工许可面积 （m2） | 建筑竣工验收面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具市场 | 120008 | 120044.7 | 120025.5 | 117986.34 |
| 商业配套A1# | 22926 | 15330 | 15219 | 15280.9 |
| 商业配套A2# |  | 15330 | 15219 | 15280.9 |
| 数据来源 | 环评报告 | 规划图纸 | 施工许可证 | 海安县建设工程规划核实表（建筑单体）或项目竣工备案表 |

表3-4项目内容变动情况

| 序号 | 变动属性 | 指标分项 | 变动内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 无 | 否 |
| 2 | 规模 | 1.生产能力增加30%及以上。 2.配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上。 3.新增生产装置,导致新增污染因子或污染物排放量增加;原有生产装置规模增加30%及以上,导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 商务大厦暂未建设，家具市场建筑面积减少，商业配套建筑面积增大 | 本次验收为阶段性验收，商务大厦待建成后另行验收。家具市场建筑面积减少，商业配套建筑面积增大，但增加面积未超过环评规划家具市场和商业配套总建筑面积的30%，该变动未导致新增污染因子或污染物总量增加，故不属于重大变动。 |
| 3 | 建设 地点 | 1.项目重新选址。 2.在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加。 3.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 4.厂外管线路有调整,穿越新的环境敏感区;在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无 | 否 |
| 4 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 | 否 |
| 5 | 环保 措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整,导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加;其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 无 | 否 |

据上表可知，本项目建设内容与环评阶段有所调整，但合计建筑面积未超过环评合计规划建设面积30%，且项目运行中污染因子或污染物排放量未增加，故不属于重大变动，实际建设内容与工程规划许可证基本一致，本次验收内容未超出环评审批内容。。

4环境保护设施

4.1施工期污染物治理/处置设施

4.1.1施工期废水

项目施工期废水主要是生活污水和建筑施工废水，生活污水经化粪池收集预处理后由环卫部门托运处理；建筑施工废水经沉淀处理后，回用于施工现场。

4.1.2施工期废气

施工期废气主要为扬尘，针对扬尘废气，施工单位在施工前制定了项目扬尘整治方案，包括防尘管理具体措施和防尘控制责任制度，项目施工期间严格执行防尘管理措施和责任制度。

4.1.2.1控制防尘污染的措施

（一）现场围挡与大门、现场总体控制

1、对施工现场实施合理化管理，施工现场设置了连接、密闭的围挡进行封闭施工，围栏高度不低于2.5米，减少施工扬尘扩散范围。

2、砂、土和其他易飞扬、细颗粒散体材料、现场土方及垃圾采取表面固化及围布覆盖等防扬尘措施。多余土方及时清运出场。散料运输车运输时覆盖防止遗洒、飞扬，减少污染；

3、施工时做到不随意抛扔垃圾废弃物。施工垃圾定点堆放，及时清运，适量洒水减少扬尘；

4、做到不焚烧产生有毒、有害气体的物质；

5、四级以上的大风天气时禁止进行土方和拆除工程施工；

6、现场设置了水喷雾，有针对性的对施工作业现场进行了喷雾控制扬尘；

7、在出入口设置了水管，对进出现场车辆清洗；

8、主体施工阶段，外架安全网全部封闭，尽量降低扬尘污染。

（二）现场道路与出入口

1、现场内主干道路采用混凝土进行硬化处理。同时设置固定洒水点定时洒水、确保无扬尘。

2、施工现场出入口采用砼硬化且与城市道路相连接，钢筋加工区采用混凝土地面方式硬化。场地平整、坚实、整洁，尘土不飞扬，且有良好的排水设施，保证排水畅通。

3、在施工道路旁边设置自动喷淋系统，白天和夜间喷淋抑尘；

（三）物料堆放

1、严格按照平面布置图所标位置堆放各种工具、构件、材料，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌。

2、各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成”（成方、成垛、成堆、成捆、成排），散装材料做好入池，并设置了明显标牌。

3、水泥、钢筋等建筑初料按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放设专用库房，并做好了防尘、防潮、防雨措施。本工程使用商品混凝土，没有进行现场搅拌。

（四）土方工程

1、土方施工方案包括：施工现场土方扬尘治理及文明施工承诺书、对周边环境影响及防治措施、土方开挖施工准备、基坑开挖方法、土方开挖质量要求和质量保证措施、土方开挖安全要求和安全保证措施、土方的运输和堆放地点。

2、本单位及总承包单位对施工现场的土方工程负总责。土方工程施工前，完成了大门、围挡、出入口硬化。

3、土方运送采取了全覆盖的密封措施，而且装载规范，保持密闭运输和车容整洁，防止了沿途飞扬、撒漏和带泥上路。

4、施工现场堆土使用蓬布及密目网双层进行覆盖。

5、施工泥土车出现场时，设置专人看守，确保每一台车出现场时经过清洗，达标后放行；

6、对施工现场裸露地面进行碾压，并及时洒水，确保无扬尘。

7、设专人对施工现场进行了清理，对生产用水泥等易飞扬的材料等封闭管理，防止空气污染。

8、在施工现场采取了遮盖、撒水、绿化等措施，减少扬尘。

9、现场禁止燃煤及木柴或其它材料，并作好消防管理，控制烟尘在规定的指标内。

10、建立了防噪、防尘治理领导小组，责任到人，并配备洒水降尘设备，保证每天不少于三次洒水降尘；对降噪防尘进行分块承包管理，派专人清理门前50m内道路，搞好门前三包。

4.1.3施工噪声

4.1.3.1控制噪声污染的措施

1、建立以项目执行经理为组长，项目技术负责人、项目总工为副组长，专业工长和施工队现场管理员为组员的扬尘治理小组，在区政府有关部门、建设单位及公司后勤部门的领导监督下，项目形成完善的纵横网络管理体制。

2、选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

3、控制作业时间，对挖掘机、推土机等高噪声设备合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。上午8:00-11:30，下午13:00-17:00，夜间禁止施工。

4、结合施工现场平面特点，将施工机具和加工房设在远离生活区和办公区的地方，减少噪声影响。

5、对人为活动噪声的控制措施，施工中尽量减轻扰民噪声，对产生振动噪声的木工机具、砼搅拌机、振捣器等在白天使用，支拆模板，搭拆脚手架等在白天进行，夜间及午休时间不加班。

6、施工的上下联络采用对讲机，现场配备对讲机，而不是在门架、钢管上敲打金属形式通知操作人员。

7、材料装卸采用人工传递，特别对钢管、钢模等金属器材，禁止了抛掷或从汽车上一次性下料。

8、对强噪声源头有控制措施，强噪声作业进行了全封闭：搅拌台进行了全封闭作业。

9、施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职安全员或环保队监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对施工现场的噪声随时进行监控，未按要求进行降低噪声作业的立即停工整改。

4.1.4施工期环保措施情况

当前施工期已经结束，未收到任何环保投诉情况，施工期环保措施效果显著

4.2建成后污染物治理/处置设施

4.2.1废水

项目废水主要为生活污水，项目所在区域市政污水管网已接通，项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入北凌河污水处理厂处理。水平衡图见图4-1

图4-1项目水平衡图

4.2.2废气

本项目废气主要为汽车尾气，且目前建设中无地下停车场，项目方通过周边设置绿化带，来净化和阻隔尾气。

4.2.3噪声

本项目使用期主要的噪声源为社会活动噪声以及汽车出入车库的交通噪声等。项目进行合理布局,将车库等高噪声设施及用房布置于底层,利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播,减少对周围环境的影响。

4.2.4固体废物

项目固体废弃物主要为生活垃圾，本项目商场内设置分类垃圾回收箱，生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运，做到日产日清。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目目前实际总投资为6亿元，环保投资400万元，占总投资额的6.6%，项目环保投一览表如下：

表4-1项目环保投资一览表

| 时段 | 类别 | 主要环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 沉淀池和隔油池 | 30 |
|  | 扬尘 | 围挡、遮盖和洒水等抑尘措施 | 30 |
|  | 噪声 | 施工场地四周围墙，设备基础减振、消声、吸声和隔声等降噪措施 | 20 |
|  | 固体废物 | 工程弃土运至管理部门指定余泥渣土受纳场处理，建筑垃圾和装修垃圾运至管理部门指定建筑垃圾受纳场，生活垃圾交由环卫部门处理。 | 50 |
|  | 水土保持 | 平整、压实、临时排水沟、沉砂池和护坡等水土保持措施 | 20 |
|  | 绿化工程 | 绿化 | 50 |
|  | 施工监理 | -- | 20 |
| 运营期 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理设施预处理后排入市政污水管网 | 50 |
|  | 固体废物 | 垃圾收容器等 | 30 |
|  | 绿化 | 植被种植等 | 100 |
| 环保投资总计 | 400 |
| 环保投资占工程总投资的比例（%） | 6.6 |

5 项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

项目环评报告表中对废水、废气、固体废弃物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求、其他在验收中需要考核的内容，见表5-1。

表 5- 1 环评报告中主要结论及要求

| 阶段 | 污染防治类型 | 污染防治设施效果要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 废水 | 建设期的废水主要是建筑施工人员的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水。后两者水量较大极难估算,该废水经沉淀后可回用。建筑工人的生活污水的排放量约18m²/d,主要污染因子为化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物等,经化粪池处理后由环卫部门清运处理,对周围水环境影响较小。 |
|  | 废气 | 施工期废气主要为粉尘、施工机械尾气、汽车尾气，施工期粉尘产生的部位比较多,同时施工机械、运输车辆产生一定的尾气,施¦工扬尘、尾气将对该地块周边地区产生一定的影响,在采取有效环保措施的情况下,项目的废气正常排放对周边大气环境的影响仍可控制在标准允许的范围内,与大气环境本底的迭加也不会明显改变其环境空气质量现状,所以该项目所产生的大气污染物在经过有效控制后排放对周围大气环境质量不会产生明显的影响。 |
|  | 噪声 | 施工噪声对该地块周边地区的影响较大,项目周界平均声级会超标,夜间影响更为明显,因此,为减小噪声对该区域的污染,施工单位在施工期内,必须遵照原国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控【1997】066号)的规定,在施工前向环保部门申请登记,并服从环保有关部门的监督。 |
|  | 固体废物 | 施工期需要挖土,运输废土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等)。工程完成后,会残留不少废建筑废料。 建设单位应要求施工单位规范运输,不要随意倾倒建筑垃圾,制造新的"垃圾堆场"。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾,要收集到指定的垃圾箱内,由环卫部门及时处理。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 |
| 运营期 | 水污染 | 该项目生活污水经化粪池处理后经城市污水管网排入北凌河污水处理厂集中处理。项目排放废水经化粪油处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996)三级标准和北凌河污水处理厂接管要求,经北凌河污水处理厂处理达标后排放的废水对北凌河水质影响较小,水质将基本维持现状。 |
|  | 气污染 | 本项目营运期地下车库汽车尾气排放采用机械强制拌风措施,由于排气量大,因此排放浓度低,经3m排风口排放后对周围环境影响很小。排气简排放的汽车尾气对项目内部周围高的办公楼影响不大,地下车库出入口无组织排放的废气对项目内部环境影响较小 本项目地面车位废气因地面临时车位较分散,启动时间较短,废气产生量小,露天空旷条件很容易扩散,因此对项目内部和外界影响不大。 |
|  | 噪声 | 本项目使用期主要的噪声源为社会活动噪声以及汽车出入车库的交通噪声等。项目进行合理布局,将车库等高噪声设施及用房布置于底层,利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播,减少对周围环境的影响。建设项目主要噪声设备都安置在室内，并且部分采取了减振、隔声等措施,场界噪声影响值不会改变建设项目所在区域声环境功能要求,对周围环境影响较小。同时根据相似规模项目类比,结合项目道路设置和人流物流规模以及项目的声源布置特点和本底声级测量值,预测项目营运后对本底声级的增加量约在数分贝,出入道口增加量略高,各厂界噪声均能达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的相应标准,周围居民区噪声均能达到G83096—2008《声环境质量标准》中的相应标准,对周围敏感目标影响较小。 |
|  | 固体废弃物 | 本项目营运期的固体废弃物主要是生活垃圾,产生量约16t/a.生活垃圾由市环卫部门统一收集清运和处理。因此,该项目固体废弃物不会对周围环境产生明显影响 |

5.2审批部门审批决定

| 序号 | 海安县环境保护局 海环管（表）[2012]03021号 |
| --- | --- |
| 一 | 该项目建设主要内容为：总投资100000万元，总用地面积127383平方米，总建筑面积210382平方米（其中家具市场建筑面积120008平方米，27F的商务大厦建筑面积为67448平方米，商业配套建筑面积为22926平方米） |
| 1 | 项目范围内必须配套建设排污管网，严格实行雨污分流、清流分流；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准限值和污水处理厂接管要求后，经市政污水管网排入北凌河污水处理厂进行深度处理。 |
| 2 | 地下车库设置机械排风系统，合理设置废气排放口，废气高空排放。 |
| 3 | 合理设置垃圾箱，生活垃圾等固体废物要集中堆放并及时清运处置。 |
| 4 | 合理布置噪声源，并对高噪声设施采取隔声、吸声等有效降噪措施，是边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的标准限值 |
| 5 | 在工程设计和施工选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。 建筑工程环境污染应控制在国家安全卫生和环境保护的规定限值 |
| 6 | 按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求，编制绿化建设方案，改善和提升区域生态系统功能，绿化建设纳入环保“三同时”管理要求。 |
| 7 | 根据《江苏省噪声污染防治条例》之规定，该项目开工十五日前须向环保部门办理建筑施工排污申报登记手续 |
| 8 | 施工期间须采取遮盖（档）、水喷淋等有效措施防止施工过程中产生的扬尘扩散对周围环境造成影响；施工中的废水经沉淀池沉淀等措施处理后达标排放；建筑垃圾及时清运。 |
| 9 | 施工期间应尽量避免同步使用高强度声级设备，夜间尽量不施工或禁用高噪声设备，确需夜间施工须提前申报并公示，建筑施工噪声须符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12532-90）规定的标准限值。 |
| 10 | 本项目实施后，水污染物接管考核量初步核定为：废水≤514924吨/年，化学需氧量≤180吨/年，五日生化需氧量≤93吨/年，悬浮物≤103吨/年，氨氮≤10吨/年 |
| 三 | 该项目建成后须申请办理项目竣工环保验收手续 |

6 验收执行标准

6.1噪声验收执行标准

本项目西边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准［昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）］；项目东边界、南边界和北边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准［昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）］。

6.2废气验收执行标准

本项目排放的大气污染物主要为汽车尾气，主要污染因子为二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

表6-1 项目大气污染物排放一览表

| 污染物 | 无组织排放监控浓度（周界外最高浓度点） |
| --- | --- |
| 二氧化氮 | 0.12 |
| 二氧化硫 | 0.4 |
| 颗粒物 | 1.0 |

6.3废水验收执行标准

# 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，以及海安县城北凌河污水处理厂接管水质要求。具体标准值见表6-2。

表6-2污水接管标准单位：除pH外为mg/L

| 污染物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 海安县城北凌河污水处理厂接管标准 | 最终执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| 化学需氧量 | 500 | 450 | 450 |
| 悬浮物 | 400 | 250 | 250 |
| 氨氮 | / | 35 | 35 |
| 五日生化需氧量 | 300 | 300 | 300 |
| 总磷 | / | 4.5 | 4.5 |

7验收监测内容

项目本次竣工验收主要的监测内容为项目边界噪声、生活污水。2019年11月25日、26日青山绿水（江苏）检验检测有限公司对本次项目进行竣工环保验收监测。

7.1监测点位的布设、监测因子及频率

监测时间为2019年11月25日~11月26日，按表7-1所示的监测点位、监测因子、监测频次要求监测，监测点位图见图7-1。

表7-1监测点位、监测因子及监测频率一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会生活环境噪声 | 东边界外1m处 | 噪声 | 每天监测1次，昼间，连续监测2天 |
|  | 南边界外1m处 |  |  |
|  | 西边界外1m处 |  |  |
|  | 北边界外1m处 |  |  |
| 生活污水 | 生活污水排放口 | pH | 每天监测4次， 连续监测2天 |
|  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |

7.2监测点位示意图

图7-1 监测点位图

8质量保证及质量控制

8.1检测方法、检测仪器

表8-1 项目检测方法、检测仪器、检出限

| 检测 类型 | 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 （无量纲） | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | FE28pH计 | QSLS-SB-2001 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | ME204E/02 电子天平 | QSLS-SB-2013 | 4mg/L |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL滴定管 | QSLS-RQ-2010 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | YSI5000溶解氧仪 | QSLS-SB-2059 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 723N 可见分光光度计 | QSLS-SB-2015 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |  | 0.01mg/L |
| 噪声 | 社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） | AWA6228+ 多功能声级计 | QSLS-SB-2071 | / |
|  |  |  | AWA6221A 声校准器 | QSLS-SB-2073 |  |

8.2废水质量监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定，见表8-2，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。

表8-2质量控制情况表

| 污染物 名称 | 样品数 | 平行样 | 加标样 | 标样或自配标准溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 加标样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 标样或自配标准溶液（个） | 合格率 （%） |
| pH | 8 | 2 | 25 | 100 | / | / | / | / | / |
| 化学 需氧量 | 8 | 4 | 50 | 100 | / | / | / | 2 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 8 | 4 | 50 | 100 | / | / | / | 2 | 100 |
| 氨氮 | 8 | 4 | 50 | 100 | 2 | 25 | 100 | / | / |
| 总磷 | 8 | 4 | 50 | 100 | 2 | 25 | 100 | / | / |

8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

表8-3噪声校准表单位：Leq[dB(A)]

| 校准日期 | 校准前 | 校准后 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2019年11月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 |

9验收监测结果

9.1环境质量监测

9.1.1声环境质量

监测期间，项目所在区域声环境质量监测结果见下表9-1：

表9-1噪声监测结果统计表（单位：dB(A)）

| 检测点位置 | 检测结果（昼间） | 标准限值 （昼间） |
| --- | --- | --- |
|  | 采样时间：2019年11月25日 | 采样时间：2019年11月26日 |  |
| ▲Z1东边界外1m | 54.6 | 54.4 | 65 |
| ▲Z2南边界外1m | 58.2 | 59.5 |  |
| ▲Z3西边界外1m | 61.0 | 60.2 | 70 |
| ▲Z4北边界外1m | 53.3 | 53.6 | 65 |

噪声监测结果表明：项目西面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值要求；项目东南北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准限值的要求。

9.2废水监测结果

监测结果见下表9-2：

表9-2 废水检测结果

| 检测地点 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） | 标准 限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间：2019年11月25日 | 采样时间：2019年11月26日 |  |
|  |  |  | 一时段 | 二时段 | 三时段 | 四时段 | 一时段 | 二时段 | 三时段 | 四时段 |  |
| 生活污水排放口 | 微浑微臭 | pH值（无量纲） | 8.12 | 8.12 | 8.18 | 8.14 | 8.08 | 8.05 | 8.10 | 8.04 | 6~9 |
|  |  | 化学需氧量 | 114 | 116 | 112 | 111 | 118 | 114 | 116 | 115 | 450 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 36.0 | 36.4 | 36.2 | 35.8 | 36.6 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 300 |
|  |  | 氨氮 | 20.3 | 22.0 | 21.6 | 20.9 | 20.8 | 22.3 | 21.8 | 21.6 | 40 |
|  |  | 总磷 | 1.62 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.54 | 1.61 | 1.65 | 1.52 | 4.5 |
|  |  | 悬浮物 | 68 | 70 | 76 | 72 | 72 | 75 | 70 | 69 | 250 |

废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，以及海安县城北凌河污水处理厂接管水质要求。

9.3污染物实际排放总量

表9-3污染物实际排放总量情况表

| 控制项目 | 污染物 | 批复总量控制指标（t/a） | 实际核算排放量（t/a） | 是否符合环评/批复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 514924 | 400000 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 180 | 45.8 | 符合 |
|  | 氨氮 | 10 | 8.565 | 符合 |
|  | 五日生化需氧量 | 93 | 14.495 | 符合 |
|  | 悬浮物 | 103 | 28.6 | 符合 |
| 备注 | 由于商场实际运营中人流量波动较大，因此本表中废水量以环评中预估值，结合实际，以400000t/a计。 |

10 环境管理检查及环评批复落实情况

表 10-1 项目环评批文与实际建设情况对比一栏表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总投资100000万元，总用地面积127383平方米，总建筑面积210382平方米（其中家具市场建筑面积120008平方米，27F的商务大厦建筑面积为67448平方米，商业配套建筑面积为22926平方米） | 目前投资6亿元，总用地面积127383平方米，目前建筑面积148548平方米（其中家具市场建筑面积117986.34平方米，27F的商务大厦未建设，商业配套建筑面积为30561.8平方米） |
| 1 | 项目范围内必须配套建设排污管网，严格实行雨污分流、清流分流；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准限值和污水处理厂接管要求后，经市政污水管网排入北凌河污水处理厂进行深度处理。 | 项目雨污管网铺设完成，2019年11月25日、26日验收监测期间，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，以及海安县城北凌河污水处理厂接管水质要求。 |
| 2 | 地下车库设置机械排风系统，合理设置废气排放口，废气高空排放。 | 地下车库暂未建设 |
| 3 | 合理设置垃圾箱，生活垃圾等固体废物要集中堆放并及时清运处置。 | 项目固体废弃物主要为生活垃圾，本项目商场内设置分类垃圾回收箱，生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运，做到日产日清。 |
| 4 | 合理布置噪声源，并对高噪声设施采取隔声、吸声等有效降噪措施，是边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的标准限值 | 本项目主要的噪声源为社会活动噪声以及交通噪声等。项目进行合理布局，利用建筑物、构筑物、绿化来阻隔声波的传播,减少对周围环境的影响。 2019年11月25日、26日验收监测期间，噪声监测结果表明：项目西面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值要求；项目东南北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准限值的要求。 |
| 5 | 在工程设计和施工选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。建筑工程环境污染应控制在国家安全卫生和环境保护的规定限值 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 6 | 按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求，编制绿化建设方案，改善和提升区域生态系统功能，绿化建设纳入环保“三同时”管理要求。 | 按环评建设 |
| 7 | 根据《江苏省噪声污染防治条例》之规定，该项目开工十五日前须向环保部门办理建筑施工排污申报登记手续 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 8 | 施工期间须采取遮盖（档）、水喷淋等有效措施防止施工过程中产生的扬尘扩散对周围环境造成影响；施工中的废水经沉淀池沉淀等措施处理后达标排放；建筑垃圾及时清运。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 9 | 施工期间应尽量避免同步使用高强度声级设备，夜间尽量不施工或禁用高噪声设备，确需夜间施工须提前申报并公示，建筑施工噪声须符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12532-90）规定的标准限值。 | 工程已经结束，未收到相关投诉 |
| 10 | 本项目实施后，水污染物接管考核量初步核定为：废水≤514924吨/年，化学需氧量≤180吨/年，五日生化需氧量≤93吨/年，悬浮物≤103吨/年，氨氮≤10吨/年 | 本次验收部分，废水400000吨/年，化学需氧量45.8吨/年，五日生化需氧量14.495吨/年，悬浮物28.6吨/年，氨氮8.565吨/年 |
| 三 | 该项目建成后须申请办理项目竣工环保验收手续 | 本次验收已建部分 |

11验收监测结论

11.1环境保护设施调试效果

（1）废水

企业已实施雨污分流、清污分流，管道布设符合海安县环保局的要求。生活污水经化粪池预处理后接管至城北凌河污水处理厂，初期雨水经初期雨水收集池收集后排入附近河道。

验收监测期间（2019年11月25日至11月26日），该项目生活污水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量的日均排放浓度及pH值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及海安城北凌河污水处理厂接管要求

（2）噪声

本项目主要的噪声源为社会活动噪声以及交通噪声等。项目进行合理布局，利用建筑物、构筑物、绿化来阻隔声波的传播,减少对周围环境的影响。

项目西面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准限值要求；项目东南北面建筑物边界外噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准限值的要求。

11.2建议

（1）加强对化粪池的管理，采取常清理等措施，确保污水排放达标。

（2）加强对固体废物的管理，确保商场环境整洁，并做好相应的清洁台账。

（3）按照《排污单位自行监测技术指南总则》制定日常监测方案，对各类污染物进行定期监测。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 全球家具采购中心项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 海安经济技术开发区东部大道88号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | H63批发业 | 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 海安县环境科学研究所有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 海安县环境保护局 | 审批文号 | 海环管（表）（2012）03021号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2014年4月27日 | 竣工日期 | 2017年12月20日 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 东部全球家具采购中心（海安）有限公司 | 环保设施监测单位 | 青山绿水（江苏）检验检测有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（亿元） | 10 | 环保投资总概算（万元） | 500 | 所占比例（%） | 5 |
|  | 实际总投资（亿元） | 6 | 实际环保投资（万元） | 400 | 所占比例（%） | 6.6 |
|  | 废水治理（万元） | 80 | 废气治理 （万元） | 30 | 噪声治理（万元） | 20 | 固体废物治理（万元） | 100 | 绿化及生态（万元） | 150 | 其他 （万元） | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2720小时 |
| 运营单位 | 东部全球家具采购中心（海安）有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019.11.14~11.15 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量⑴ | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度⑶ | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量⑸ | 本期工程实际排放量⑹ | 本期工程核定排放总量⑺ | 本期工程“以新带老”削减量⑻ | 全厂实际排放总量⑼ | 全厂核定排放总量⑽ | 区域平衡替代削减量⑾ | 排放增减量 ⑿ |
|  | 废水量 | - | - | - | - | - | 400000 | 514924 | - | - | - | - | 400000 |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | 45.8 | 180 | - | - | - | - | 45.8 |
|  | 悬浮物 | - | - | - | - | - | 28.6 | 103 | - | - | - | - | 28.6 |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | 8.565 | 10 | - | - | - | - | 8.565 |
|  | 五日生化需氧量 | - | - | - | - | - | 14.495 | 93 | - | - | - | - | 14.495 |

排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。 3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排

放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨

# Text boxes

临时办公楼

家具市场

商业配套

商业用水

化粪池

损耗44444

海安城北凌河污水处理厂

新鲜自来水

459555

400000

绿化用水

损耗15111

444444

15111

400000

河流

北

▲Z4

东部全球家具采购中心（海安）

有限公司

生活污水排放口

221省道

道路

▲Z1

▲Z3

▲Z2

328国道

图  例

▲噪声检测点位

废水检测点位